## Slide 1: TP557 - Tópicos avançados em IoT e Machine Learning: Identificação de palavras chave
Samuel Baraldi Mafra
samuelbmafra@inatel.br
Crédito: Marcelo Rovai-Unifei

## Slide 2: Identificação de palavras chave
A identificação de palavras-chave (do inglês key word spotting - KWS) é uma técnica importante para aplicações de fala.
Ela permite aos usuários ativar dispositivos falando uma palavra-chave.

## Slide 3: Identificação de palavras chave
Aplicações: Identificação de vidro quebrado (segurança)

## Slide 4: Identificação de palavras chave
Aplicações: Detecção de anomalias (indústria)

## Slide 5: Identificação de palavras chave
Aplicações: detecção de roncos e choros

## Slide 6: Identificação de palavras chave
Desafios:
Banda e latência;
Precisão e personalização;
Segurança e privacidade;
Bateria e memória.

## Slide 7: Identificação de palavras chave
Precisão e personalização;
Segurança e privacidade;
Bateria e memória.

## Slide 8: Identificação de palavras chave
Banda e latência

## Slide 9: Identificação de palavras chave
Banda e latência;
Segurança e privacidade;

## Slide 10: Identificação de palavras chave
Como construímos um bom conjunto de dados?
Quem são os usuários?
O que eles precisam?
Que tarefa eles estão tentando resolver?
Como eles interagem com o sistema?
Como o mundo real torna isso difícil?

## Slide 11: Identificação de palavras chave
https://arxiv.org/pdf/1804.03209.pdf

## Slide 12: Identificação de palavras chave
Primeira versão contém exemplos de 10 palavras
Yes
No
Left
Right
Go
Stop
One
Two
Four
Six

## Slide 13: Identificação de palavras chave
Segunda versão: 35 palavras
2618 voluntários
Mais de mil gravações de cada palavra.

## Slide 14: Identificação de palavras chave
Curadoria
Validação do dataset.
Verificação de palavras ditas de forma errada.
Retirar gravações baixas.
Retirar momentos de silêncio.

## Slide 15: Identificação de palavras chave
Mozilla common voice: crowdsourcing platform
https://commonvoice.mozilla.org/en

## Slide 16: Identificação de palavras chave
Questões a serem levantadas para controle de qualidade
Quais frequências devem ser gravadas?
  Deve-se manter apenas o que nós conseguimos ouvir.
Qualidade do microfone
Ruído ambiente

## Slide 17: Identificação de palavras chave
Sinal de áudio

## Slide 18: Identificação de palavras chave
Sinal de áudio

## Slide 19: Identificação de palavras chave
Sinal de áudio
16 mil amostras capturadas por segundo
Não dá para usar como entrada de uma rede neural

## Slide 20: Identificação de palavras chave
Sinal de áudio: palavras ligado e desligado
Temos sinais contínuos, assim, onde a palavra começa?
Como alinhar no início da palavra?
Como extrair as partes importantes do sinal?

## Slide 21: Identificação de palavras chave
Sinal de áudio YES/NO
Diferenças em intensidade

## Slide 22: Identificação de palavras chave
Sinal de áudio ligado/desligado

## Slide 23: Identificação de palavras chave
Sinal de áudio
16 mil amostras por segundo
Conversão A/D

## Slide 24: Identificação de palavras chave
Sinal de áudio
16 mil amostras por segundo
Aplicar FFT à trechos do sinal de áudio para extrair as componentes do sinal

## Slide 25: Identificação de palavras chave
Sinal de áudio
Espectrograma
Um espectrograma é uma forma de visualizar a intensidade de um sinal através do tempo e em várias frequências.
Os espectrogramas são gráficos de duas dimensões (frequência x tempo), com a terceira dimensão, a amplitude, sendo representada pela variação das cores.
São criados aplicando-se FFT à trechos (i.e., janelas) do sinal.

## Slide 26: Identificação de palavras chave
Aplica-se FFT à janela

## Slide 27: Identificação de palavras chave
Move-se a janela e aplica-se a FFT à nova janela

## Slide 28: Identificação de palavras chave
Move-se a janela e aplica-se a FFT à nova janela

## Slide 29: Identificação de palavras chave
A união de todas as FFTs forma o spectograma

## Slide 30: Identificação de palavras chave
Sinal de áudio

## Slide 31: Identificação de palavras chave

## Slide 32: Identificação de palavras chave
Frequências mais baixas são muito mais nítidas para nós, ou seja, elas são menos atenuadas.

## Slide 33: Identificação de palavras chave
Humanos não percebem frequências linearmente.
Somos mais sensíveis às diferenças entre frequências mais baixas do que entre frequências mais altas.
https://towardsdatascience.com/getting-to-know-the-mel-spectrogram-31bca3e2d9d0

## Slide 34: Identificação de palavras chave
A escala Mel é uma escala perceptual.
Ela relaciona a frequência percebida de um tom puro à sua frequência real medida.
Leva em conta que seres humanos são muito melhores em discernir pequenas mudanças no tom em frequências baixas do que em frequências altas.
  Nosso ouvido não percebe todas as frequências igualmente.

## Slide 35: Identificação de palavras chave
Os bancos de filtros de Mel são aplicados ao espectrograma
Atenuam mais frequências mais altas.
Esses filtros ajudam a distinguir melhor as palavras (imagem do espectrograma).
O banco de filtros Mel aplica mais filtros nas faixas onde o ouvido humano tem maior resolução.

## Slide 36: Identificação de palavras chave
A maioria das informações linguísticas está concentrada nas faixas de frequência mais baixas, onde:
  Os bancos de filtros Mel têm maior densidade de filtros.
  Isso permite extrair representações mais discriminativas da fala.

## Slide 37: Identificação de palavras chave
Espectrograma versus MFCC

## Slide 38: Identificação de palavras chave
MFCC
Uma Transformada Discreta de Cosseno é aplicada a cada banco de filtros para extrair coeficientes cepstrais.
13 coeficientes são geralmente retidos, o restante é descartado, pois representam mudanças rápidas que não são úteis para reconhecimento de fala.

## Slide 39: Identificação de palavras chave
Processo de classificação

## Slide 40: Identificação de palavras chave
Processo de classificação

## Slide 41: Identificação de palavras chave
Trabalho
Pense em uma aplicação para identificação de palavras chave
Elabore um detalhamento da aplicação
Quais serão os comandos ou palavras chave?
Plote os espectrogramas das palavras chave.
Treine uma rede neural no edge impulse.
Criar um power point com todos as informações.