## Slide 1: TP557 - Tópicos avançados em IoT e Machine Learning: Motion Classification
Samuel Baraldi Mafra
samuelbmafra@inatel.br

## Slide 2: Motion Classification

## Slide 3: Motion Classification
Movimentação de containers ao longo do ciclo logístico
Notes: https://github.com/Mjrovai/UNIFEI-IESTI01-TinyML-2022.1/blob/main/00_Curse_Folder/2_Applications_Deploy/Class_19/IESTI01_TinyML_class_19.pdf
https://github.com/Mjrovai/UNIFEI-IESTI01-TinyML-2022.1/blob/main/00_Curse_Folder/2_Applications_Deploy/Class_20/IESTI01_TinyML_class_20.pdf

## Slide 4: Motion Classification
Container parado no porto:

## Slide 5: Motion Classification
Container sendo erguido:
Movimentação no eixo z.

## Slide 6: Motion Classification
Container transportado no oceano:
Movimentação em várias direções devido às correntes marítimas.

## Slide 7: Motion Classification
Container transportado no caminhão:
Movimentação no eixo x.

## Slide 8: Motion Classification
Exemplo de dado coletado por acelerômetro:
Movimentação no eixo x.

## Slide 9: Motion Classification
Aplicação: Classificação de 4 estados do container
Parado
Sendo erguido
No mar
No caminhão
Notes: Aqui são gerados dados com o celular
Link no meu edge impulse
https://studio.edgeimpulse.com/public/298808/live

## Slide 10: Motion Classification
Exemplo de 10 segundos de dados coletados por um acelerômetro com frequência de leitura de 62.5 Hz, i.e. 62.5 amostras por segundo.
Que tipo de dado é este?

## Slide 11: Motion Classification
Série temporal: cada amostra tem correlação com as anteriores e posteriores.
Assim, por serem séries temporais, vamos processar janelas que capturem pelo menos um ciclo de movimento, por exemplo, 2 segundos.
Notes: Movimentos humanos (como caminhar, correr ou gestos) são dinâmicos e sequenciais. Uma única amostra captura apenas um instante, sem revelar a evolução do movimento (e.g., aceleração inicial vs. desaceleração). Janelas temporais permitem analisar tendências, periodicidades e transições ao longo do tempo, essenciais para distinguir atividades similares.

## Slide 12: Motion Classification
375 atributos de entrada!

## Slide 13: Motion Classification
Precisamos de uma rede complexa (e.g., LSTM) para processar todas os atributos de entrada e compreender cada janela.

## Slide 14: Motion Classification
A consequência é que o modelo consome mais memória e pode não operar em tempo real.
O que podemos fazer?

## Slide 15: Motion Classification
Ao invés de termos uma rede muito complexa que faça a extração de atributos de forma automática, vamos
pré-processar os dados e extrair alguns atributos manualmente.

## Slide 16: Motion Classification
Etapa do pré-processamento:
Calcular o valor RMS de cada um dos eixos.

## Slide 17: Motion Classification
2. Etapa do pré-processamento:
Calcular a FFT dos sinais do 3 eixos. Usamos como atributos de entrada: 3 valores de pico e suas respectivas frequências para cada eixo.
Totalizando 18 atributos.

## Slide 18: Motion Classification
3. Etapa do pré-processamento: Densidade espectral de potência.
Divide-se a largura de banda em 4 e calcula-se a densidade de potência para cada região. Assim, temos 4 regiões * 3 eixos = 12 atributos.

## Slide 19: Motion Classification
Portanto, a rede neural terá 33 atributos de entrada.

## Slide 20: Motion Classification
Parado
Sendo erguido
Mar
Caminhão

## Slide 21: Motion Classification
Vamos usar o Edge Impulse para criar essa aplicação.
Com ele, vamos desde a coleta de dados, passando pelo pré-processamento, até a inferência no dispositivo.
OBS.: O Edge Impulse faz toda a análise espectral (i.e., o pré-processamento) de forma automática.
Notes: Referencias
[1] https://github.com/Mjrovai/UNIFEI-IESTI01-TinyML/blob/main/00_Curse_Folder/2_Applications_Deploy/Class_20/EI_Studio-Spectral_Analysis-Updated_March-23.pdf
[2] https://colab.research.google.com/github/Mjrovai/TinyML4D/blob/main/SciTinyM-2023/Edge_Impulse-Spectral_Analysis_Block/Edge_Impulse_Spectral_Analysis_Block_V3.ipynb#scrollTo=09cf0268

## Slide 22: Motion Classification
Vamos criar a base de dados no Edge Impulse com o acelerômetro do celular.

## Slide 23: Motion Classification
Parado
Sendo erguido
Mar
Caminhão
Na sequência projetaremos, treinaremos e testaremos o modelo.

## Slide 24: Motion Classification
Passos para criação do classificador via Edge Impulse

## Slide 25: Motion Classification
1. Conectando o dispositivo para coleta dos dados

## Slide 26: Motion Classification
2. Coleta dos dados

## Slide 27: Motion Classification
3. Criar um impulse
Parado
Sendo erguido
Mar
Caminhão

## Slide 28: Motion Classification
4. Pré-processamento dos dados

## Slide 29: Motion Classification
5. Projetar um modelo, treiná-lo e avaliar o resultado

## Slide 30: Motion Classification
6. Avaliar a capacidade de generalização do modelo

## Slide 31: Motion Classification
7. Converter o modelo, fazer o deploy e realizar inferências

## Slide 32: Edge Impulse
Trabalho: Movendo uma cadeira de rodas com a cabeça
Criar um dataset para classificação de movimento para movimentação de uma cadeira de rodas com uso do movimento da cabeça, treinar pelo menos três movimentos no Edge Impulse.
Exemplo:

## Slide 33: Spectral Analysis
Referências
[1] https://github.com/Mjrovai/UNIFEI-IESTI01-TinyML/blob/main/00_Curse_Folder/2_Applications_Deploy/Class_20/EI_Studio-Spectral_Analysis-Updated_March-23.pdf
[2] https://colab.research.google.com/github/Mjrovai/TinyML4D/blob/main/SciTinyM-2023/Edge_Impulse-Spectral_Analysis_Block/Edge_Impulse_Spectral_Analysis_Block_V3.ipynb#scrollTo=09cf0268