## Slide 1: TP557 - Tópicos avançados em IoT e Machine Learning: TensorFlow Lite
Créditos: Prof. Marcelo Rovai UNIFEI
Samuel Baraldi Mafra
samuelbmafra@inatel.br

## Slide 2: Samuel Baraldi Mafra
Possui pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná (2015-2018).
Doutor em Ciências na área de telecomunicações e redes pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2015).
Mestre em Engenharia Elétrica com ênfase em telecomunicações pela Universidade Federal do Paraná (2012).
Engenheiro Eletricista pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2010).

## Slide 3: Samuel Baraldi Mafra
Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel.
  Professor no curso de graduação em engenharia de computação;
  Professor e pesquisador nos cursos de mestrado e doutorado em telecomunicações;
  Professor no cursos de especialização em 5G, IoT e redes de telecomunicação;
  Coordenador do IoT Research Group – Inatel.

## Slide 4: TinyML

## Slide 5: Processamento na borda com dispositivos embarcados
Características dos dispositivos IoT:
Baixo consumo de energia;
Baixo poder computacional;
Baixo custo.

## Slide 6: Processamento na borda com dispositivos embarcados
A energia de processamento depende basicamente do número de ciclos de clock executadas pelo microcontrolador.​
"Os programadores não poderão ignorar o custo de energia dos programas que escrevem ... Você precisa de ferramentas que forneçam feedback e digam o quão boas são suas decisões. Atualmente, as ferramentas não fornecem esse tipo de feedback.” (Steve Furber, ARM, 2010)

## Slide 7: Processamento tradicional

## Slide 8: Processamento na borda com dispositivos embarcados

## Slide 9: Processamento na borda com dispositivos embarcados

## Slide 10: Processamento na borda com dispositivos embarcados

## Slide 11: Processamento na borda com dispositivos embarcados

## Slide 12
Referência
Tinyml: Machine Learning with Tensorflow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers

## Slide 13: Conteúdo
Introdução
  O que é o TensorFlow Lite?
  Por que usar o TensorFlow Lite?
  Benefícios de usar o TensorFlow Lite
  O que o TensorFlow Lite pode fazer?
  Visão geral do fluxo de trabalho do TensorFlow Lite
  Convertendo um modelo do TensorFlow em TensorFlow Lite

## Slide 14: TensorFlow Lite
O TensorFlow Lite é um conjunto de ferramentas para machine learning no dispositivo que ajuda os desenvolvedores a executar modelos em dispositivos móveis, incorporados e de IoT.

## Slide 15: TensorFlow Lite
O TensorFlow é uma biblioteca de aprendizado de máquina geral que pode ser usada para treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina em uma variedade de plataformas, incluindo computadores, dispositivos móveis e dispositivos incorporados.
O TensorFlow Lite é uma versão reduzida do TensorFlow que é otimizada para desempenho e eficiência em dispositivos móveis e incorporados.

## Slide 16: TensorFlow Lite
Por que usar o TensorFlow Lite
Otimizado para machine learning
  latência (não há ida e volta para um servidor),
  privacidade (nenhum dado pessoal sai do dispositivo),
  conectividade (conectividade com a Internet não é necessária),
  tamanho (tamanho reduzido do modelo e do binário)
  consumo de energia (inferência eficiente e falta de conexões de rede)

## Slide 17: TensorFlow Lite
Por que usar o TensorFlow Lite
Suporte a várias plataformas, inclusive dispositivos Android e iOS, Linux incorporado e microcontroladores
Compatibilidade com diversas linguagens, incluindo Java, Swift, Objective-C, C++ e Python
Alto desempenho com aceleração de hardware e otimização de modelos

## Slide 18: TensorFlow Lite

## Slide 19: TensorFlow Lite

## Slide 20: TensorFlow Lite

## Slide 21: TensorFlow Lite

## Slide 22: TensorFlow Lite
O TensorFlow Lite é um conjunto de ferramentas para machine learning no dispositivo que ajuda os desenvolvedores a executar modelos em dispositivos móveis, incorporados e de IoT. Ele pode ser usado para uma ampla variedade de tarefas, incluindo:
  Reconhecimento de imagem: O TensorFlow Lite pode ser usado para identificar objetos em imagens, como pessoas, animais, objetos e cenas.

## Slide 23: TensorFlow Lite
Detecção de objeto: O TensorFlow Lite pode ser usado para identificar e rastrear objetos em tempo real, como carros, pessoas e animais.

## Slide 24: TensorFlow Lite
Reconhecimento de voz: O TensorFlow Lite pode ser usado para reconhecer fala humana, como comandos de voz e perguntas.

## Slide 25: TensorFlow Lite
Processamento de linguagem natural: O TensorFlow Lite pode ser usado para entender e responder a texto natural, como perguntas e solicitações.

## Slide 26: TensorFlow Lite
Análise de vídeo: O TensorFlow Lite pode ser usado para analisar vídeos para detectar objetos, pessoas e comportamentos.

## Slide 27: TensorFlow Lite
Um modelo do TensorFlow Lite é representado em um formato aberto especial e eficiente conhecido como FlatBuffers, identificado pela extensão de arquivo .tflite.
Desenvolvida pelo Google.
Flatbuffers é especialmente útil em cenários em que a velocidade e o tamanho compacto dos dados são essenciais, como jogos, aplicativos móveis e sistemas de comunicação de rede.

## Slide 28: TensorFlow Lite: Geração de modelos
É possível gerar um modelo do TensorFlow Lite das seguintes maneiras:
Use um modelo existente do TensorFlow Lite: consulte os exemplos de TensorFlow Lite para escolher um modelo existente. Os modelos podem ou não conter metadados.

## Slide 29: TensorFlow Lite
É possível gerar um modelo do TensorFlow Lite das seguintes maneiras:
Crie um modelo do TensorFlow Lite: use o TensorFlow Lite Model Maker para criar um modelo com seu próprio conjunto de dados personalizado. Por padrão, todos os modelos contêm metadados. Utiliza transfer learning com modelos pré treinados.
https://www.tensorflow.org/lite/models/modify/model_maker?hl=pt-br

## Slide 30: TensorFlow Lite
É possível gerar um modelo do TensorFlow Lite das seguintes maneiras:
Converta um modelo do TensorFlow em um do TensorFlow Lite: use o TensorFlow Lite Converter para converter modelos. Durante a conversão, você pode aplicar otimizações como a quantização para diminuir o tamanho e a latência do modelo com pouca ou nenhuma perda na acurácia. Por padrão, nenhum dos modelos contém metadados.

## Slide 31: TensorFlow Lite
Quando utiliza outros frameworks é necessário converter primeiro para o TensorFlow.

## Slide 32: TensorFlow Lite
Como o tensorflow lite roda em dispositivos em emabarcados?
  Operações de poda;
  Operações de quantização.

## Slide 33: Poda de redes neurais (Pruning)
Existem diferentes maneiras de podar uma rede neural.
  (1) Você pode podar pesos. Isso é feito definindo parâmetros individuais como zero e tornando a rede esparsa. Isso reduziria o número de parâmetros no modelo, mantendo a mesma arquitetura.
  (2) Você pode remover nós inteiros da rede. Isso tornaria a própria arquitetura da rede menor, ao mesmo tempo que visava manter a precisão da rede inicial maior.

## Slide 34: Poda de redes neurais (Pruning)
Remover um peso é essencialmente defini-lo como zero. Você pode minimizar o efeito na rede removendo pesos que já estão próximos de zero, ou seja, de magnitude baixa. Isto pode ser implementado removendo todos os pesos abaixo de um determinado limite.

## Slide 35: Poda de redes neurais (Pruning)
Em vez de apenas pesos, as ativações nos dados de treinamento podem ser usadas como critério para remoção.
Ao executar um conjunto de dados em uma rede, certas estatísticas das ativações podem ser observadas.
Você pode observar que alguns neurônios sempre produzem valores próximos de zero.

## Slide 36: Poda de redes neurais (Pruning)
A redundância de parâmetros pode significar que um neurônio pode ser removido. Se dois neurônios em uma camada tiverem pesos ou ativações muito semelhantes, isso pode significar que estão fazendo a mesma coisa.

## Slide 37: Quantização
A quantização é uma otimização que funciona reduzindo a precisão dos números usados para representar os parâmetros de um modelo, que por padrão são números de ponto flutuante de 32 bits.

## Slide 38: Quantização
A operação de quantização não é reversível.
Imagem Lena quantizada em 16, 8, 4 e 2 bits / pixel

## Slide 39: Quantização
Perda de precisão pela quantização

## Slide 40: TensorFlow Lite micro
O TensorFlow Lite for Microcontrollers (TFLM, abreviadamente) foi projetado para executar modelos de aprendizado de máquina em microcontroladores e outros dispositivos com apenas alguns kilobytes de memória.
Com a finalidade de implantar o modelo de aprendizado de máquina em dispositivos embarcados, ele também é chamado de TinyML.
O Tensorflow é uma das estruturas de aprendizado profundo comumente usadas e, a partir da versão 2.x, eles oferecem alguns recursos de aprendizado de máquina para sistemas embarcados por meio do tensorflow lite.
Ao contrário do processador móvel de alto desempenho (como a série Cortex-A), o microcontrolador (série Cortex-M ou ESP32) tem baixo consumo de energia e pode ser implantado de várias formas em produtos do cliente, como geladeira, máquina de lavar e assim por diante.

## Slide 41: TensorFlow Lite micro
O TensorFlow Lite para microcontroladores é escrito em C++ 11 e requer uma plataforma de 32 bits.
Ele foi testado extensivamente com muitos processadores baseados na arquitetura Arm Cortex-M Series e foi portado a outras arquiteturas, incluindo ESP32. O framework está disponível como uma biblioteca Arduino.
Ele também pode gerar projetos para ambientes de desenvolvimento, como o Mbed. Ele é de código aberto e pode ser incluído em qualquer projeto C++ 11.

## Slide 42: Exemplo
Hello world seno de um ângulo

## Slide 43: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Importação de bibliotecas e definição das sementes

## Slide 44: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Geração da onda senoidal

## Slide 45: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Geração da onda senoidal

## Slide 46: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Adição de ruído

## Slide 47: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Adição de ruído

## Slide 48: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Separação das amostras em treinamento, validação e teste
Train data: 60%
Validation data: 20%
Test data: 20%

## Slide 49: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Separação das amostras em treinamento, validação e teste
Train data: 60%
Validation data: 20%
Test data: 20%

## Slide 50: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Modelo inicial

## Slide 51: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Treinamento

## Slide 52: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Gráfico da métrica loss para treinamento e validação

## Slide 53: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Gráfico da métrica loss para treinamento e validação

## Slide 54: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Cálculo do loss e predição do modelo para o dataset de test

## Slide 55: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Predição do modelo para o dataset de teste

## Slide 56: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Segundo modelo com uma camada densa extra

## Slide 57: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Predição do modelo para o dataset de teste

## Slide 58: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Conversão dos modelos
Criação de um diretório para os modelos

## Slide 59: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Conversão dos modelos
Criação de um diretório para os modelos

## Slide 60: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Conversão dos modelos

## Slide 61: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Conversão dos modelos
Comparação dos tamanhos dos modelos

## Slide 62: Exemplo
https://netron.app/

## Slide 63: Exemplo

## Slide 64: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Conversão dos modelos
Fazendo a predição para os modelos criados

## Slide 65: Exemplo
Hello world seno de um ângulo
Comparação dos modelos

## Slide 66: Edge Impulse

## Slide 67: Edge Impulse

## Slide 68: Edge Impulse
Edge Impulse é uma plataforma para desenvolver e implantar modelos de aprendizado de máquina em dispositivos de ponta.
Ele fornece um conjunto de ferramentas e serviços que facilitam a coleta de dados, o treinamento de modelos e a implantação deles em dispositivos de borda.
Edge Impulse oferece suporte a uma ampla variedade de dispositivos de ponta, incluindo microcontroladores, sistemas embarcados e dispositivos móveis.

## Slide 69: Edge Impulse
O Edge Impulse é usado por uma ampla variedade de empresas e organizações.

## Slide 70: Edge Impulse
Fácil de usar: O Edge Impulse é fácil de usar, mesmo para desenvolvedores sem experiência anterior em aprendizado de máquina.
Abrangente: O Edge Impulse fornece um conjunto abrangente de ferramentas e serviços para desenvolver e implantar modelos de aprendizado de máquina em dispositivos de borda.
Flexível: O Edge Impulse oferece suporte a uma ampla variedade de dispositivos de borda e estruturas de aprendizado de máquina.
Escalável: O Edge Impulse pode ser usado para desenvolver e implantar modelos de aprendizado de máquina em um grande número de dispositivos de borda.

## Slide 71: Edge Impulse
Exemplo guiado classificação do grão de café.
https://edgeimpulse.com/
Dataset: https://www.kaggle.com/datasets/gpiosenka/coffee-bean-dataset-resized-224-x-224

## Slide 72: Edge Impulse
Tarefa aula
Escolher um dataset no kaggle e fazer um treinamento no edge impulse

## Slide 73: Edge Impulse
Trabalho
Criar um dataset de imagens com o celular e fazer um treinamento no edge impulse