## Slide 1: TP557 - Tópicos avançados em IoT e Machine Learning: Introdução ao curso
Felipe Augusto Pereira de Figueiredo
felipe.figueiredo@inatel.br

## Slide 2: Motivação: Quantidade
Estima-se que teremos mais de 75 bilhões de dispositivos IoT até 2025.
A grande maioria desses dispositivos estão equipados com microprocessadores ou microcontroladores, (vários) sensores e atuadores.
Notes: Microcontroladores são sistemas completos em um único chip, integrando CPU, memória e periféricos, otimizados para aplicações embarcadas de baixo consumo de energia. Já os microprocessadores são componentes independentes, oferecendo maior poder de processamento e flexibilidade, mas requerem componentes externos para funcionar como sistemas completos.

## Slide 3: Motivação: Economia
BIG
SMALL
Se comparados com servidores, equipados com dezenas de CPUs e GPUs, os processadores e microcontroladores desses dispositivos são muito menores e consomem muito menos energia e são mais baratos, devido a alta demanda.
NVIDIA Ampere A100
Graphics Processing Unit (GPU)
400 Watts
826 mm2
Apple A12 (iPhone)
System on a chip (SoC): CPUs, GPU e Video Codec
3.64 Watts
83 mm2
SMALLER
Apple APL0778 (iWatch)
Application Processor Unit (APU): CPU+GPU
< 0.78 Watts
32 mm2
Tiny
Syntiant NDP100
Neural Decision Processor (NDP)
140 Watts
2.52 mm2
Notes: Se comparados com servidores, equipados com dezenas de CPUs e GPUs, eles processadores e microcontroladores nestes dispositivos são muito menores e consomem muito menos energia, podendo executar soluções o tempo todo.
APU: Application processor (CPU+GPU)

## Slide 4: Motivação: Baixo consumo de energia
O baixíssimo consumo de energia possibilita que os dispositivos:
  Funcionem por longos períodos de tempo sem trocar a bateria (e.g., anos);
  E executem aplicações “Always On”:
    Aplicação constantemente ativa e monitorando o ambiente ao seu redor, coletando informações, as processando e respondendo em tempo real, sem interrupção.
    Característica muito importante em aplicações que exigem monitoramento constante, como sistemas de segurança, monitoramento de saúde, sistemas de automação industrial ou dispositivos de assistência virtual.
https://youtube.com/shorts/O8cmpRZ9dOo?feature=share
Notes: Aplicação constantemente ativa, pronta para receber e processar dados continuamente, sem interrupção. Ela opera em tempo real, coletando informações do ambiente e tomando ações imediatas. Essas aplicações são projetadas para monitoramento constante e resposta rápida a eventos.
Uma aplicação "always on" no contexto de dispositivos IoT (Internet das Coisas) refere-se a uma aplicação que está sempre ativa e pronta para receber e processar dados continuamente, sem interrupção. Essas aplicações estão constantemente conectadas e monitorando o ambiente ao seu redor, coletando informações e respondendo em tempo real.
Uma aplicação "always on" é projetada para operar continuamente, sem períodos de inatividade significativos. Isso é especialmente relevante em dispositivos IoT que exigem monitoramento constante, como sistemas de segurança, monitoramento de saúde, sistemas de automação industrial ou dispositivos de assistência virtual.
Essas aplicações são capazes de processar os dados coletados em tempo real e tomar ações imediatas com base nas informações recebidas. Isso requer que o dispositivo IoT esteja sempre conectado à rede e disponível para receber dados de sensores, dispositivos de entrada ou outros dispositivos conectados.
Ao ser "always on", uma aplicação IoT pode oferecer benefícios como resposta rápida a eventos, detecção precoce de problemas, automação eficiente e monitoramento contínuo. Essas aplicações são projetadas para fornecer informações em tempo real e permitir a interação constante com o ambiente ou com os usuários.
É importante notar que a aplicação "always on" também pode consumir mais energia e recursos de processamento, já que está em funcionamento contínuo. Portanto, o gerenciamento eficiente de energia e a otimização de recursos são considerações importantes ao desenvolver e implantar tais aplicações em dispositivos IoT.

## Slide 5: Motivação: Sensores
Dispositivos IoT, também chamados de endpoints, possuem muitas vezes uma grande variedade de sensores!
Sensores de movimento
Giroscópios, radares (e.g., LiDAR), magnetômetros, acelerômetros.
Sensores de acústicos
Microfones, ultrassônicos, vibrômetros, geofones.
Sensores ambientais
Temperatura, humidade, pressão, infra-vermelho.
Sensores de toque
Capacitivos, Resistivos.
Sensores de imagem
RGB, Térmicos, LiDAR.
Sensores biométricos
impressão digital, batimento cardíaco, glicose.
Sensores de força
Pressão, deformação/tensão.
Sensores de rotação
Encoders, potenciômetros.
Notes: O Encoder Rotativo é um tipo de sensor de posição que é usado para determinar a posição angular de um eixo rotativo. Ele gera um sinal elétrico, analógico ou digital, de acordo com o movimento de rotação.

## Slide 6: Motivação: Always On ML
E se nós pudéssemos executar aplicações Always-On baseadas em inteligência artificial (IA), mais especificamente machine learning (ML), nesses dispositivos?
O que poderíamos fazer?

## Slide 7: EdgeML versus TinyML
Diferenciação de hardware e terminologia
EdgeML
CPU mais poderosa (64 bits e 2+ cores)
GPU
+ Memória (RAM/Flash)
Bateria com maior capacidade
Sem foco na longa duração da bateria
TinyML
CPU de baixo consume (32 bits single core)
Pouca memória (RAM/Flash)
Bateria com baixa capacidade
Foco na longa duração da bateria
Notes: Edge devices são dispositivos que estão mais próximos das fontes de dados e dos usuários finais.
Um dispositivo IoT (Internet das Coisas) é um dispositivo físico que está conectado à internet e tem a capacidade de coletar, enviar e receber dados por meio de uma rede de comunicação. Esses dispositivos são projetados para interagir com o ambiente ao seu redor e podem conter desde sensores e atuadores simples até dispositivos mais complexos, como câmeras, eletrodomésticos inteligentes, wearables, sistemas industriais, veículos conectados e muito mais.

## Slide 8: Edge Computing versus EdgeML versus TinyML
Edge Computing: processamento e armazenamento de dados é feito próximo ou nos dispositivos que coletam os dados (ou seja, na borda da rede) e não na nuvem.
EdgeML: processamento de algoritmos de IA na borda, ou seja, nos dispositivos e sensores.
TinyML: subconjunto do EdgeML, onde os dispositivos coletam e processam dados com consumo de energia ultrabaixo (baterias), possibilitando a execução contínua de modelos de ML (i.e., dispositivos “always on”).
TinyML
EdgeML
Nosso curso focará no uso de dispositivos tinyML.
Notes: Computação na borda (edge computing) é um paradigma de computação distribuída que envolve o processamento e armazenamento de dados próximos à fonte geradora, ou seja, próximo aos dispositivos que coletam os dados.

## Slide 9: Mas o que são IA e ML?
IA
ML
NLP
Robótica
CV
Raciocino e Planejamento
IA: técnicas que façam as máquinas imitarem o comportamento humano.
ML: algoritmos que aprendem uma tarefa sem serem explicitamente programados para tal.
RNAs: modelos inspirados no funcionamento do cérebro humano. Consistem em neurônios artificiais interconectados, que são organizados em camadas e capazes de aprender a partir de experiências prévias.
DL: modelos que extraem (i.e., aprendem) padrões complexos de dados usando redes neurais com várias camadas (i.e., profundas).
  Por terem maior capacidade, necessitam de grandes quantidades de dados para aprender.
Inteligência Artificial
Aprendizado de Máquina
Redes Neurais Artificiais
Deep Learning
Notes: Falei de IA e ML, mas não expliquei o que são.
IA: técnicas que façam as máquinas sentirem, verem, raciocinar, agir, aprender e se adaptar como humanos.
Redes neurais artificiais (RNAs) são modelos matemáticos e computacionais inspirados no funcionamento dos neurônios biológicos do cérebro humano. Elas são uma forma de aprendizado de máquina (Machine Learning) que busca simular o processo de aprendizado e tomada de decisões do cérebro humano.
Deep learning envolve o treinamento de redes neurais profundas com múltiplas camadas para aprender representações complexas de dados. Essas redes podem ter dezenas, centenas ou até mesmo milhares de camadas, permitindo a extração de recursos e padrões em diferentes níveis de abstração. O deep learning é uma aplicação especializada de redes neurais em tarefas de aprendizado de máquina com grandes quantidades de dados.

## Slide 10: Aplicações do tinyML
Manutenção preventiva
Aplicação: monitoramento contínuo de equipamentos com o objetivo de prever falhas.
Sensores que podem ser utilizados: movimento, corrente, áudio, câmera.
Notes: O objetivo da manutenção preventiva é evitar ou reduzir a ocorrência de falhas inesperadas, interrupções no funcionamento e custos associados a reparos emergenciais, aumentando a vida útil dos equipamentos.
Dispositivos IoT podem ser usados para monitorar continuamente as máquinas em busca de mau funcionamento e prever problemas antes que eles aconteçam
Referência
[1] https://www.datacamp.com/blog/what-is-tinyml-tiny-machine-learning

## Slide 11: Aplicações do tinyML
Monitoramento e rastreio de bens
Aplicações:
  Monitoramento da saúde de animais e lavouras.
  Detecção de doenças em plantações.
  Detecção de incêndios.
Sensores que podem ser utilizados: movimento, temperatura, humidade, posição, acústico, câmera.

## Slide 12: Aplicações do tinyML
E-health
Aplicações:
  Detecção de fibrilação arterial em sinais eletrocardiograma.
  Detecção de doenças pulmonares (e.g., COVID, pneumonia).
  Detecção de apneia do sono.
  Detecção de posturas incorretas.
  Previsão de hospitalização por insuficiência cardíaca
Sensores que podem ser utilizados: movimento, acústico, imagem e ECG.

## Slide 13: Sobre o curso
A difusão de dispositivos de (ultra)baixo consumo de energia, equipados com sensores (e atuadores), juntamente com a introdução de bibliotecas de IA para microcontroladores, têm permitido a proliferação em massa de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) Inteligentes, ou seja, que executam algoritmos de ML.
Esse novo paradigma é chamado de TinyML: IoT + Sensores + IA (ML).
Notes: O crescimento explosivo do aprendizado de máquina e a facilidade de uso de plataformas como o TensorFlow (TF) o tornam um tópico de estudo indispensável para o estudante moderno de ciência da computação. Ao mesmo tempo, a difusão de dispositivos incorporados de ultrabaixo consumo de energia, juntamente com a introdução de estruturas de aprendizado de máquina incorporadas, como o TensorFlow Lite para microcontroladores, permitirá a proliferação em massa de dispositivos IoT alimentados por IA. Como tal, criamos um curso introdutório na interseção de Aprendizado de Máquina e Dispositivos IoT Incorporados. Fornecemos informações básicas sobre ambos os tópicos e, em seguida, mergulhamos nos desafios únicos enfrentados nesse ponto de interseção com tarefas práticas.
O sensor na palmilha de chuteiras pode identificar: chutes, chutes a gol, passar a bola, dribles, etc. e em tênis, pode ser usado para calcular distância percorrida, corrida, etc.

## Slide 14: Sobre o curso
TinyML: subárea da IA que lida com a implementação de algoritmos e ferramentas otimizadas para a execução de modelos de ML em dispositivos de baixo consumo de energia, como como sensores IoT, wearables e dispositivos portáteis.
Envolve a minimização do tamanho do modelo, o uso de algoritmos de ML leves e a otimização do uso dos recursos computacionais dos dispositivos.
Notes: Referências
[1] https://tinyml.seas.harvard.edu/SciTinyML-22/latam/#:~:text=12:15%C2%A0%20(SP)%20Introduction%20to%20Deep%20Learning
[2] https://brianplancher.com/courses/cs249r_tinyml/
[3] https://tinyml.seas.harvard.edu/SciTinyML-22/latam/

## Slide 15: Sobre o curso
O processamento local dos dados em dispositivos de borda traz benefícios como:
  Menor latência: não é necessário o envio dos dados para um servidor na nuvem, possibilitando aplicações que operem em tempo real;
  Maior privacidade: dados sensíveis não são transferidos para servidores;
  Menor dependência de conexões: reduz ou elimina a necessidade de transferência de dados para servidores.
  Maior autonomia energética: o uso de microcontroladores com baixo consumo de energia reduz o consumo de energia, uso de recursos e custos.
  Reduzido consumo de memória: modelo e binário (i.e., executável) menores.
Notes: What is embedded ML?
Recent advances in microprocessor architecture and algorithm design have made it possible to run sophisticated machine learning workloads on even the smallest of microcontrollers. Embedded machine learning, also known as TinyML, is the field of machine learning when applied to embedded systems such as these.
There are some major advantages to deploying ML on embedded devices. The key advantages are neatly expressed in the unfortunate acronym BLERP, coined by Jeff Bier. They are:
Bandwidth—ML algorithms on edge devices can extract meaningful information from data that would otherwise be inaccessible due to bandwidth constraints.
Latency—On-device ML models can respond in real-time to inputs, enabling applications such as autonomous vehicles, which would not be viable if dependent on network latency.
Economics—By processing data on-device, embedded ML systems avoid the costs of transmitting data over a network and processing it in the cloud.
Reliability—Systems controlled by on-device models are inherently more reliable than those which depend on a connection to the cloud.
Privacy—When data is processed on an embedded system and is never transmitted to the cloud, user privacy is protected and there is less chance of abuse.
Referências
[1] https://tinyml.seas.harvard.edu/SciTinyML-22/latam/#:~:text=12:15%C2%A0%20(SP)%20Introduction%20to%20Deep%20Learning
[2] https://brianplancher.com/courses/cs249r_tinyml/
[3] https://tinyml.seas.harvard.edu/SciTinyML-22/latam/

## Slide 16: Sobre o curso
Portanto, o curso mistura ML com dispositivos IoT, cujas principais características são:
  Baixo poder computacional: geralmente equipados com CPUs single core de 32 bits, poucos quilobytes de memória RAM e alguns megabytes de memória de longo prazo (flash).
  Baixíssimo consumo de energia: são geralmente alimentados à bateria, as quais devem durar um longo período de tempo.
  Sensores: temperatura, pressão, humidade, ópticos (e.g., câmeras RGB, térmicas), movimento (e.g., giroscópio e acelerômetro), biométricos (e.g., impressão digital, batimento cardíaco), etc.
Nosso curso é baseado nos cursos de TinyML de Harvard e da UNIFEI.
  https://scholar.harvard.edu/vijay-janapa-reddi/classes/cs249r-tinyml
  https://github.com/Mjrovai/UNIFEI-IESTI01-TinyML-2022.1

## Slide 17: Sobre o curso
O curso será dividido em duas partes:
  Fundamentos: Introdução e desafios do TinyML, paradigma do ML, introdução ao Deep Learning, modelos de DL para regressão e classificação, redes convolucionais, como evitar problemas de sobreajuste e introdução ao Edge Impulse;
  Aplicação prática dos fundamentos: ciclo de vida e de trabalho de aplicações de ML, introdução às bibliotecas TFLite e TFLite-Micro, visão geral do kit de desenvolvimento, laboratórios práticos usando o kit (ou celulares pessoais) e modelos de ML e apresentação de trabalhos práticos.
Pré-requisitos (não mandatórios):
  Conceitos básicos de álgebra linear (e.g., matrizes e vetores), cálculo (e.g., algoritmos de otimização, como o gradiente descendente), probabilidade e estatística (e.g., distribuições de probabilidade, média, desvio padrão, validação cruzada) e processamento de sinais (e.g., FFT, filtragem);
  Conhecimentos básicos de programação em C/C++ e Python.
Notes: Edge Impulse é uma plataforma que permite o desenvolvimento e implantação de soluções de aprendizado de máquina em dispositivos de borda. Ela oferece ferramentas para coleta, pré-processamento, treinamento e implantação de modelos de aprendizado de máquina em microcontroladores e sistemas embarcados. A plataforma também fornece recursos de otimização de modelos e integração com diferentes plataformas de hardware.
TFLite e TFLite Micro são frameworks (conjuntos de ferramentas) de ML para dispositivos de borda (i.e., dispositivos móveis, IoT, embarcados, ou seja, pequenos dispositivos)
O TFLite é framework de ML projetado para dispositivos com recursos computacionais limitados, como smartphones, dispositivos IoT e sistemas embarcados.
TFLite-Micro é outro framework de ML especificamente otimizado para microcontroladores, que são ainda mais limitados em termos de recursos computacionais, memória e consumo de energia.
O TFLite-Micro foi projetado para ter um código extremamente pequeno e espaço de memória para caber nas restrições dos microcontroladores. Ele utiliza técnicas como quantização e compressão de modelo para reduzir o tamanho dos modelos. O TFLite, embora também otimizado para eficiência de recursos, pode oferecer modelos um pouco maiores e tem mais flexibilidade devido aos dispositivos de destino terem relativamente mais recursos computacionais disponíveis.
Referências
[1] https://sites.google.com/g.harvard.edu/tinyml/home

## Slide 18: Sobre o curso
Avaliações
  Atividades (A): 30%
    Exercícios de programação
    Quizzes
    Proposta de projeto final prático (ao final do segundo mês)
  Relatórios dos Laboratórios (R): 30%
    Cinco (5) laboratórios com experimentos práticos.
  Projeto final (P): 40%
    Projeto prático unindo IoT e ML.
    Até dois (2) alunos por projeto.
    Tema deve ser escolhido por vocês.
NF = A*30% + R*30% + P*40%

## Slide 19: Objetivos do curso
Apresentar os fundamentos de IoT e ML, bem como explorar a interseção entre essas áreas.
Familiarizar os alunos com a literatura e os conceitos-chave da área de TinyML.
Capacitar os alunos a conceber, treinar e implantar aplicações TinyML em sistemas embarcados (e.g., smartphones e dispositivos IoT).
Proporcionar experiência prática por meio de laboratórios e projetos práticos, permitindo que os alunos apliquem seus conhecimentos de TinyML em cenários do mundo real.
Notes: O objetivo principal desta disciplina é apresentar os principais paradigmas de aprendizado de máquina aplicados a dispositivos IoT embarcados. O curso será orientado a projetos, com aulas introdutórias sobre os tópicos abordados e, na sequência, laboratórios e estudos dirigidos para fixação dos conceitos introduzidos, além de um projeto final. Ao final do curso, os alunos devem ser capazes de entender e aplicar os principais algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina em aplicações práticas utilizando dispositivos IoT embarcados.
Capacitá-los a aplicar os principais algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina em aplicações práticas utilizando dispositivos IoT embarcados.

## Slide 20: O que vamos aprender?
Aprenderemos os fundamentos de cada uma dessas áreas, mas apenas o suficiente para focarmos na construção de aplicações que apresentem:
  Baixa latência;
  Maior autonomia energética;
  Eficiência computacional;
  Baixo consumo de memória.
Machine Learning
Aplicações
Sistemas Embarcados
Notes: ML é um mundo de coisas, mas nós vamos focar apenas nos tópicos que interessam para a construção de aplicações tinyML.
Temos que considerar problemas de latência (e.g., tempo para classificação de objetos em uma imagem) e restrições de bateria (e.g., um algoritmo pode exigir tanta computação/realizar tanto cálculo matemático que a bateria não irá durar), processamento e memória (e.g., um modelo para uma aplicação pode ser maior do que a memória do dispositivo).
  Menor latência: não é necessário o envio dos dados para um servidor na nuvem, possibilitando aplicações que operem em tempo real;
  Maior privacidade: dados sensíveis não são transferidos para servidores;
  Menor dependência de conexões: reduz ou elimina a necessidade de transferência de dados para servidores.
  Maior autonomia energética: o uso de microcontroladores com baixo consumo de energia reduz o consumo de energia, uso de recursos e custos.
  Reduzido consumo de memória: modelo e binário (i.e., executável) menores.

## Slide 21: O que vamos aprender?
Trabalharemos na interseção dessas três áreas, que dá origem ao tinyML.
Para isso, devemos levar em consideração algumas questões importantes:
  Como o ML pode viabilizar novas aplicações em dispositivos embarcados?
  Quais são os desafios de implementar ML em dispositivos com recursos limitados?
    Temos que considerar problemas de latência (e.g., tempo para classificação de objetos em uma imagem) e restrições de consumo, processamento e memória.
  Quais novos casos de uso podem ser habilitados com o uso de TinyML, que não eram possíveis antes?
Machine Learning
Aplicações
Sistemas Embarcados
TinyML é a interação destas três áreas.
Notes: ML é um mundo de coisas, mas nós vamos focar apenas nos tópicos que interessam para a construção de aplicações tinyML.
Temos que considerar problemas de latência (e.g., tempo para classificação de objetos em uma imagem) e restrições de bateria (e.g., um algoritmo pode exigir tanta computação/realizar tanto cálculo matemático que a bateria não irá durar), processamento e memória (e.g., um modelo para uma aplicação pode ser maior do que a memória do dispositivo).

## Slide 22: O que vamos usar?
Hardware
  Smartphones
  Arduino Nano 33 BLE Sense
  Sensores
Software
  Bibliotecas de ML: Tensorflow, TFLite e TFLite Micro.
  Ambientes de programação: Google Colab (com Jupyter notebooks) e Arduino IDE.
  Ambiente de desenvolvimento de ML: Edge Impulse Studio.
Notes: Edge Impulse Studio: Framework que simplifica o workflow de ML Ele simplifica os processos de coleta de dados, pré-processamento, treinamento, deployment de modelos de ML em dispositivos embarcados.
O Edge Impulse é uma plataforma de desenvolvimento e implantação de soluções de aprendizado de máquina para dispositivos IoT (Internet das Coisas) e edge devices (dispositivos de borda). A plataforma foi projetada para simplificar o processo de criar, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina diretamente em dispositivos com recursos limitados, como microcontroladores e microprocessadores.

## Slide 23: O kit TinyML
O kit contém:
  1 x Arduino Nano 33 BLE Sense Lite*
  1 x Shield
  1 x Câmera OV7675
  1 x Cabo USB A
Nordic nRF 52840
CPU: ARM Cortex M4 de 32 bits
Freq.: 64 MHz
Memória: 1 MB de Flash e 256 KB RAM
Protocolos: BLE, NFC e Zigbee
LED RGB programável
Microfone digital
Sensor de pressão
Sensores de movimento, vibração e orientação (acelerômetro, giroscópio e magnetômetro)
Sensores de proximidade, luminosidade, cor e gesto.
LED laranja programável
Porta micro-USB
Power LED
(verde)
Câmera de 0.3 Mega Pixels
Resoluções (pixels): 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA) e 160x120 (QQVGA)
Frames por segundo: 30 (VGA), 60 (QVGA) e 240 (QQVGA)
* Sem sensor de temperatura e humidade.
Notes: 32-bit ARM® Cortex™-M4 CPU
Câmera OV7675 :
Resolução: 0.3 MP
Active array size: 640×480 (VGA)
Resoluções (pixels): 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA) e 160x120 (QQVGA)
Taxas de frame: 30fps (VGA), 60 fps (QVGA) e 240 fps (QQVGA)
Maximum image transfer rate: VGA 30fps, QVGA (Quarter VGA) 60fps, QQVGA (Quarter-Quarter VGA) 240pfs

## Slide 24: Atividades práticas
Visual wake words
Classificação de movimento ou atividade
Detecção/previsão de anomalias
Keyword spotting
Classificação de imagens
Classificação de gestos
Sensores: acelerômetro, giroscópio, magnetômetro
Sensor: câmera
Sensores: câmera e/ou acelerômetro.
Sensores: câmera e/ou acelerômetro.
Sensor: microfone.
Sensor: câmera.
Notes: Use Case #1: Keyword spotting
The first use case that tinyML is becoming popular for is keyword spotting. Keyword spotting is the ability of a device to recognize a keyword like “Hey Siri,” “Alexa,” “Hello,” and so forth. Keyword spotting has many uses for edge devices. For example, one might want to use a low-power processor to watch for a keyword that will wake up a more powerful one. Another use case might be to control an embedded system or a robot. I’ve seen examples where a microcontroller was used to decode keywords like “forward,” “backward,” “stop,” “right,” and “left” to control a robot’s movement.
Visual wake words, também conhecidos como "palavras de despertar visual", referem-se a objetos, gestos ou ações específicas que atuam como gatilhos para iniciar a detecção ou ativação de um sistema de visão computacional ou uma aplicação relacionada à imagem. Assim como os wake words de áudio ativam assistentes de voz, como "Hey Siri" ou "OK Google", os visual wake words são utilizados para acionar a ativação de funções com base em imagens ou vídeos.
Por exemplo, uma câmera de segurança pode ter um visual wake word configurado para iniciar a gravação quando detectar um objeto específico, como uma pessoa ou um veículo. Assim que esse objeto é identificado pela câmera, o sistema é ativado para começar a gravar.

## Slide 25: Referências
[1] Daniel Situnayake and Pete Warden, “TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers”, 1st ed., O'Reilly Media, 2019.
[2] Aurélien Géron, “Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems”, 1st ed., O'Reilly Media, 2017.
[3] Agus Kurniawan, “IoT Projects with Arduino Nano 33 BLE Sense: Step-By-Step Projects for Beginners”, Apress, 2020.
[4] Stuart Russell and Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach”, Prentice Hall Series in Artificial Intelligence, 3rd ed., 2015.
[5] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. “Deep Learning”, MIT Press, 2016.
[6] Hakima Chaouchi, “The Internet of Things: Connecting Objects”, Wiley, 2010.
[7] Jun Zheng and Abbas Jamalipour, “Wireless Sensor Networks: A Networking Perspective”, Wiley, 2009.
[8] Coleção de livros
Notes: books

## Slide 26: Avisos
Todo material do curso está disponível no GitHub:
  https://github.com/zz4fap/tp557-iot-ml
Google Colab + Python Crash Course
  https://www.youtube.com/watch?v=inN8seMm7UI&ab_channel=TensorFlow
  https://www.youtube.com/watch?v=inN8seMm7UI
  https://www.youtube.com/watch?v=pq4NNIYar9o&list=PLRc6ZYt68prVXAhwY1JD6DFc3BJGmJriq&pp=gAQBiAQB
Introdução ao TensorFlow
  https://www.youtube.com/watch?v=yjprpOoH5c8&ab_channel=TensorFlow
Horário de Atendimento
  Todas as quartas-feiras das 17:30 às 18:30.
  Presencialmente ou remotamente.

## Slide 27: Ideias para projetos finais
Identificação de falhas em rolamentos
Identificação de doenças respiratórias
Detectando falhas em automóveis através de seu som
Identificação de pragas
Identificação de posturas incorretas
Inspeção automática de qualidade
Classificador de Vogais em Libras
Detecção de doença pulmonar
Detecção de algarismos em hidrômetros
Detecção de Roncos
Detecção de tumores cancerígenos
Detecção e prevenção de abalos sísmicos
Detecção de incêndios
Detecção de COVID através da tosse
Detecção do uso de máscaras
Personal Trainer
https://www.tensorflow.org/lite/examples?hl=pt-br
https://experiments.withgoogle.com/collection/tfliteformicrocontrollers

## Slide 28: Atividades
Quiz: “TP557 – Introdução”
Exercícios: Programação em Python.
Notes: https://colab.research.google.com/github/zz4fap/tp557-iot-ml/blob/master/exercises/Exerc%C3%ADcios_sobre_Programa%C3%A7%C3%A3o_em_Python.ipynb

## Slide 29
Perguntas?

## Slide 30
Obrigado!