## Slide 1: TP557 - Tópicos avançados em IoT e Machine Learning: Desafios do TinyML: Machine Learning
Felipe Augusto Pereira de Figueiredo
felipe.figueiredo@inatel.br

## Slide 2: Desafios da execução de ML em sistemas embarcados
Anteriormente, falamos dos desafios encontrados quando usamos sistemas embarcados, i.e., limitações de HW e SW.
Agora, veremos os desafios para execução algoritmos de ML, mais especificamente de Deep Learning, nestes dispositivos pequenos, com restrições de custo, recursos computacionais e consumo.
TinyML

## Slide 3: Deep Learning ou Aprendizado Profundo
Subárea do aprendizado de máquina que usa redes neurais artificiais com muitas camadas ocultas para aprender com dados.
Por terem uma grande capacidade, em geral, precisam de uma grande quantidade de dados para aprenderem (i.e., encontrar uma solução geral).

## Slide 4: Deep Learning
Um exemplo muito comum de uso do deep learning é a classificação de imagens.
Se tivermos uma base de dados com imagens de gatos e cachorros, podemos treinar uma rede neural profunda para identificá-los em imagens.
O objetivo é obter um modelo que generalize, ou seja, que identifique gatos ou cachorros não vistos durante o treinamento.
Hidden Layer 1
Hidden Layer 2
Hidden Layer 3
Output Layer

## Slide 5: O que é uma rede neural artificial?
É uma conexão de camadas de neurônios artificiais, ou também chamados de nós.
Os neurônios artificiais são modelos matemáticos inspirados no funcionamento de um neurônio biológico.
Os neurônios das diferentes camadas são conectados através dos pesos sinápticos, que determinam a força daquela conexão.
Notes: Apesar das semelhanças conceituais e da inspiração biológica, é importante enfatizar que as redes neurais artificiais ainda são simplificações dos complexos processos que ocorrem no cérebro humano.

## Slide 6: Neurônio biológico
São células que possuem mecanismos eletroquímicos para realizar a transmissão de sinais elétricos (i.e., informações) ao longo do sistema nervoso.
Têm três partes fundamentais: os dendritos, o axônio e o corpo celular, também chamado de soma.
Os dendritos recebem estímulos vindos de outros neurônios e os levam em direção ao corpo celular.

## Slide 7: Neurônio biológico
O corpo celular realiza a integração dos estímulos.
O axônio envia impulsos a outros neurônios através de seus terminais.
Os neurônios se comunicam uns com os outros através das sinapses, que são os pontos de contato entre os dentritos de um neurônio e os terminais do axônio de outros neurônios.

## Slide 8: Neurônio biológico
Em termos simples, o funcionamento do neurônio pode ser explicado da seguinte forma:
  Ele recebe estímulos elétricos a partir dos dendritos.
  Esses estímulos são somados no corpo celular (soma).
  Se a soma dos estímulos exceder um certo limiar de ativação, o neurônio gera um impulso (ou potencial de ação) que é enviado pelos terminais do axônio a outros neurônios através das sinapses.

## Slide 9: Neurônio artificial
Baseado no entendimento do funcionamento do neurônio biológico, a partir de meados da década de 40, pesquisadores propuseram o modelo matemático ao lado.
  É uma simplificação e abstração do funcionamento do neurônio biológico.
Os estímulos, , são multiplicados pelos pesos sinápticos, , somados com o peso de bias, , e o resultado é passado pela função de ativação, .
Soma ponderada dos estímulos
Função de ativação

## Slide 10: Neurônio artificial
O peso de bias, , permite ajustar o limiar de ativação (ou ponto de disparo) da função de ativação.
No início dos estudos dos neurônios, a função de ativação era do tipo tudo-ou-nada, ou seja, ativava ou não (degrau unitário).
Com o decorrer do tempo, outras funções com características diferentes foram propostas, tais como as funções sigmóide, tangente hiperbólica, relu, linear, etc.
função de ativação “tudo-ou-nada”

## Slide 11: Neurônio artificial
O objetivo do treinamento de uma rede neural artificial é encontrar os valores ideais dos pesos (bias e sinápticos) de todos os neurônios de forma que a rede resolva uma tarefa específica, como, por exemplo, a classificação de imagens.
Os pesos são ajustados através de um processo iterativo chamado de retropropagação do erro, onde apresenta-se ao modelo as entradas e saídas esperadas e o processo minimiza o erro entre a saída da rede e os valores de saída esperados.
Notes: Esses pesos são ajustados durante o processo de treinamento da rede para otimizar o desempenho do modelo.
Aprendizado: As redes neurais artificiais podem aprender com exemplos e ajustar seus pesos sinápticos para melhorar seu desempenho em uma tarefa específica. Essa capacidade de aprendizado é inspirada na plasticidade sináptica observada no cérebro humano, onde as conexões entre neurônios podem se fortalecer ou enfraquecer com base na experiência.

## Slide 12: Topologias de redes neurais artificiais
Diferentes tipos de neurônios, a quantidade de camadas e de neurônios em cada uma delas e a forma como eles estão conectados, resultam em topologias diferentes

## Slide 13: Topologias de redes neurais artificiais
DFF
https://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/
DFFs: também chamadas de dense neural networks (DNN), são redes densamente conectadas (todas as saídas de uma camada se conectam a todos os nós da próxima) com 2 ou mais camadas ocultas.
O termo feed forward vem do fato de que as conexões são sempre no sentido da entrada para a saída.
São usadas em tarefas de aproximação de funções (i.e., regressão e classificação.
*
* Modelo que será muito usado no curso.

## Slide 14: Topologias de redes neurais artificiais
CNN
https://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/
CNNs: ou redes neurais convolucionais, são redes que utilizam camadas de convolução, que aplicam filtros para extrair características relevantes dos dados de entrada, em geral imagens.
São usadas em aplicações de visão computacional, como classificação de imagens, processamento de vídeos, detecção de objetos em imagens ou vídeos.
*
* Modelo que será muito usado no curso.

## Slide 15: Topologias de redes neurais artificiais
RNN
https://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/
RNNs: ou redes neurais recorrentes, possuem conexões que formam loops, permitindo que informações anteriores sejam armazenadas e influenciem as entradas futuras, ou seja, elas possuem memória.
Essa capacidade as torna especialmente úteis em tarefas que envolvem dados sequenciais, como análise de texto, previsão de séries temporais e processamento de fala e áudio.

## Slide 16: Topologias de redes neurais artificiais
AE
https://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/
AEs: os autoencoders têm como objetivo aprender uma representação latente (i.e., características importantes, mas ocultas) dos dados de entrada.
Consistem em duas partes: o codificador, que mapeia os dados de entrada para uma representação latente (de maior ou menor dimensão), e o decodificador, que reconstrói os dados originais a partir da representação latente.
São usados em tarefas de redução de dimensionalidade, remoção de ruído, compressão de dados, geração de dados sintéticos e redundância.
Notes: latente adjetivo de dois gêneros 1. não aparente, não manifesto; oculto, encoberto. "perigo, conflito l." 2. que existe em forma adormecida ou reprimida; encoberto, subentendido, disfarçado.
Autoencoders são um tipo de rede neural que visa aprender uma representação compacta e eficiente dos dados de entrada, reduzindo a dimensionalidade do espaço de características. Eles consistem em duas partes principais: o codificador, que mapeia os dados de entrada para uma representação latente de menor dimensão, e o decodificador, que reconstrói os dados originais a partir da representação latente. O objetivo do autoencoder é minimizar a diferença entre os dados de entrada e a reconstrução, permitindo que a rede aprenda características relevantes e reduza o ruído dos dados. Eles são usados em tarefas de redução de dimensionalidade, remoção de ruído, compressão de dados e também para a geração de novos dados semelhantes aos originais.

## Slide 17: Topologias de redes neurais artificiais
https://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/
GANs: ou redes adversárias generativas, são um tipo especial de rede neural que consiste em duas redes em competição: o gerador e o discriminador.
O gerador cria dados sintéticos que se assemelham aos dados reais, enquanto o discriminador tenta distinguir entre os dados reais e os dados gerados pelo gerador.
São usadas para geração de imagens, vídeos e sons realistas, e em tarefas de geração de dados sintéticos.
GAN
Notes: Redes Adversárias Generativas (Generative Adversarial Networks - GANs) são um tipo especial de arquitetura de rede neural que consiste em duas redes em competição: o gerador e o discriminador. O gerador cria dados sintéticos que se assemelham aos dados reais, enquanto o discriminador tenta distinguir entre os dados reais e os dados gerados pelo gerador. Essa competição leva a um aprimoramento mútuo, onde o gerador aprende a produzir dados mais realistas, enquanto o discriminador se torna mais habilidoso em distinguir os dados reais dos sintéticos. GANs são amplamente usadas em geração de imagens, vídeos e sons realistas, bem como em outras tarefas de geração de dados.

## Slide 18: Topologias de redes neurais artificiais
https://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/
ANs: ou redes de atenção, são um tipo de rede neural que se concentra em destacar partes importantes dos dados de entrada, dando-lhes maior peso durante o processamento.
Elas atribuem pesos diferentes às partes da entrada e as combinam de forma ponderada, focando nas partes mais importantes e ignorando as menos importantes.
São usadas em tarefas que envolvem sequências de dados, como tradução automática, processamento de linguagem natural e reconhecimento de fala.
AN
Notes: Redes Adversárias Generativas (Generative Adversarial Networks - GANs) são um tipo especial de arquitetura de rede neural que consiste em duas redes em competição: o gerador e o discriminador. O gerador cria dados sintéticos que se assemelham aos dados reais, enquanto o discriminador tenta distinguir entre os dados reais e os dados gerados pelo gerador. Essa competição leva a um aprimoramento mútuo, onde o gerador aprende a produzir dados mais realistas, enquanto o discriminador se torna mais habilidoso em distinguir os dados reais dos sintéticos. GANs são amplamente usadas em geração de imagens, vídeos e sons realistas, bem como em outras tarefas de geração de dados.

## Slide 19: Crescimento do tamanho dos modelos
Ao longo dos anos, para resolver problemas mais e mais complexos com ótimos resultados, as topologias de redes neurais têm se tornado maiores e mais complexas.
  Complexidade ou capacidade da rede neural está relacionada com sua quantidade de camadas e nós.
A complexidade computacional de uma rede neural é diretamente proporcional ao número de conexões, portanto, quanto mais camadas e nós, mais memória e cálculos matemáticos são necessários e, consequentemente, maior será o consumo de memória e energia.
Até recentemente, não havia uma preocupação com as eficiências computacional e energética de soluções envolvendo IA.

## Slide 20: Crescimento do tamanho dos modelos
Os modelos não param de crescer!
Isso se deve ao aumento da disponibilidade de dados, ao aumento do poder de computação e ao desenvolvimento de novas técnicas de aprendizado profundo.
Vejamos o modelo de linguagem GPT:
  O GPT-2 tinha aproximadamente 1.5 bilhão de parâmetros (i.e., pesos sinápticos).
  Já os GPT-3/3.5 têm aproximadamente 175 bilhões de parâmetros.
  E estima-se que o GPT-4 tenha 1.76 trilhão de parâmetros.
Se cada parâmetro corresponde a uma variável do tipo float (4 bytes), precisamos de bytes, ou seja, 7 Terabytes para armazenar o modelo GPT-4!

## Slide 21: Necessidades computacionais (2012 - Atual)
Nos últimos anos, o poder computacional necessário para treinar os modelos de ML amplamente usados hoje teve que crescer 300.000 vezes.
Essa tendência de redes imensas começou em 2012 com a AlexNet:
  CNN que bateu com folga todos os recordes anteriores do desafio ImageNet Large Scale Visual Recognition de 2012.
  Têm 60 milhões de parâmetros, o que na época a tornou uma das maiores e mais complexas redes.
  Popularizou o uso de camadas convolucionais, impulsionando a revolução do aprendizado profundo.
  Foi uma das primeiras CNNs a usar GPUs para reduzir o tempo de treinamento.
flops: quantidade de operações em ponto flutuante executadas por um processador em um segundo.
Notes: FLOPS é uma sigla para Floating Point Operations Per Second. É uma medida da velocidade de um processador que executa operações de ponto flutuante. As operações de ponto flutuante são usadas em uma ampla gama de aplicações, incluindo computação científica, inteligência artificial e jogos.
O número de FLOPS de um processador é medido em bilhões (GFLOPS) ou trilhões (TFLOPS). Quanto maior o número de FLOPS, mais rápido o processador pode executar operações de ponto flutuante.
Os processadores que podem executar um grande número de FLOPS são usados em aplicações que exigem muito poder de computação, como simulações científicas, aprendizado de máquina e jogos de realidade virtual.
A AlexNet é uma rede neural convolucional (CNN) que foi desenvolvida por Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever e Geoffrey Hinton em 2012. Ela foi usada para ganhar o desafio ImageNet Large Scale Visual Recognition 2012, batendo os recordes de precisão anteriores por uma margem significativa.
A AlexNet foi uma rede muito grande e complexa para a época, com 60 milhões de parâmetros. Ela também foi uma das primeiras CNNs a usar GPUs para treinamento, o que permitiu que ela fosse treinada em um tempo relativamente curto.
O sucesso da AlexNet levou a um aumento no interesse em CNNs e ajudou a impulsionar a revolução do aprendizado profundo. Hoje, as CNNs são usadas em uma ampla gama de aplicações, incluindo reconhecimento de imagem, detecção de objetos e tradução automática.
Aqui estão alguns dos principais recursos da AlexNet:
Ela usou GPUs para treinamento, o que permitiu que ela fosse treinada em um tempo relativamente curto.
Ela tinha 60 milhões de parâmetros, o que a tornava uma rede muito grande e complexa para a época.
Ela usou um novo conjunto de camadas de convolução, incluindo max-pooling e dropout, que ajudaram a melhorar seu desempenho.
A AlexNet foi um marco importante no desenvolvimento do aprendizado profundo. Ela ajudou a provar o valor das CNNs e impulsionou a revolução do aprendizado profundo.

## Slide 22: Necessidades computacionais (desde 1958)
Nos últimos 10 anos, a quantidade de cálculos necessários cresceu extraordinariamente rápido.
Na “primeira era” do ML, a quantidade de cálculos e, consequentemente, o tamanho dos modelos, dobrava a cada dois anos aproximadamente.
Na “era moderna”, os requisitos de computação praticamente dobram a cada 3/4 meses.
Notes: O perceptron foi criado em 1958 para reconhecimento de imagens
NetTalk projetada para pronunciar textos em inglês.
ALVINN foi projetada para controlar a direção de um veículo usando vídeo.
TD-Gammon rede neural artificial treinada para jogar gamão.
LeNet reconhecimento de caracteres escritos à mão MNIST

## Slide 23: Necessidades computacionais (desde 1958)
O que aconteceu nesses últimos 10 anos que explica esse boom?
  Disponibilidade de grandes volumes de dados (de tera a petabytes) devido à internet.
  Aumento do poder de computacional através de GPUs, FPGAs e CPUs com múltiplos cores.
  Surgimento de novos algoritmos e modelos de aprendizado de máquina, como redes neurais profundas, redes adversárias generativas (GANs), redes de atenção, transformers, deep reinforment-learning, etc.
  Disponibilidade de frameworks e bibliotecas amigáveis, como TensorFlow e PyTorch, que facilitam o desenvolvimento de soluções com ML.
  O surgimento de serviços de computação em nuvem ofereceu acesso econômico e escalável a recursos de computação.
Notes: O perceptron foi criado em 1958 para reconhecimento de imagens
NetTalk projetada para pronunciar textos em inglês.
ALVINN foi projetada para controlar a direção de um veículo usando vídeo.
TD-Gammon rede neural artificial treinada para jogar gamão.
LeNet reconhecimento de caracteres escritos à mão MNIST

## Slide 24: Consequências do aumento da capacidade
Entretanto, esses modelos mais e mais complexos, necessitam, consequentemente, de muito mais capacidade de armazenamento, energia, dispositivos de processamento mais poderosos e muito mais caros e que ocupam grandes espaços.
Como podemos colocar tudo isso em um dispositivo tinyML?
TPU: Tensor Processing Unit, são GPUs altamente especializadas para o treinamento e inferência de modelos de aprendizado de máquina, especialmente aqueles que usam o TensorFlow.
TinyML

## Slide 25: Evolução dos modelos de ML
A figura ao lado mostra a evolução dos modelos de ML na tarefa de classificação de imagem usando o conjunto de dados ImageNet-1K (1000 classes) como benchmark.
O eixo mostra o custo computacional do modelo (i.e., quantidade de flops necessárias para uma classificação).
O eixo mostra a acurácia (taxa de acertos).
O tamanho de cada círculo corresponde à complexidade (i.e., quantidade de parâmetros) do modelo.
Fonte: Bianco, Simone, et al. "Benchmark analysis of representative deep neural network architectures." IEEE access 6 (2018): 64270-64277.

## Slide 26: Evolução dos modelos de ML
Para execução em dispositivos tinyML, devemos procurar por modelos com:
  Poucos parâmetros (i.e., círculos pequenos), pois a quantidade de parâmetros está associada à quantidade de memória demandada pelo modelo.
  Quantidade necessária de flops baixa, pois a quantidade de operações está diretamente relacionada ao consumo de energia. Além disso, a quantidade de operações do modelo deve ser suportada pelo poder computacional da CPU.
  Alta acurácia.
Fonte: Bianco, Simone, et al. "Benchmark analysis of representative deep neural network architectures." IEEE access 6 (2018): 64270-64277.
Notes: Top-1 and Top-5 accuracy using only the center crop versus floating-point operations (FLOPs) required for a single forward pass are reported. The size of each ball corresponds to the model complexity.

## Slide 27: Evolução dos modelos de ML
AlexNet (Universidade de Toronto, Canadá - 2012)
  Acurácia de 57.1%
  Tamanho: 61 MB
Camadas: 5 convolucionais e 3 densas.
Fonte: Bianco, Simone, et al. "Benchmark analysis of representative deep neural network architectures." IEEE access 6 (2018): 64270-64277.
Notes: Top-1 and Top-5 accuracy using only the center crop versus floating-point operations (FLOPs) required for a single forward pass are reported. The size of each ball corresponds to the model complexity.

## Slide 28: Evolução dos modelos de ML
AlexNet (Universidade de Toronto, Canadá - 2012)
  Acurácia de 57.1%
  Tamanho: 61 MB
Fonte: Bianco, Simone, et al. "Benchmark analysis of representative deep neural network architectures." IEEE access 6 (2018): 64270-64277.
Memória RAM: 256 KB
Notes: Top-1 and Top-5 accuracy using only the center crop versus floating-point operations (FLOPs) required for a single forward pass are reported. The size of each ball corresponds to the model complexity.

## Slide 29: Evolução dos modelos de ML
VGG-16 (Universidade de Oxford, Reino Unido - 2014)
  Acurácia de 71.5%
  Tamanho: 528 MB
Camadas: 13 convolucionais e 3 densas.
Em dois anos, saímos de um modelo pequeno, requerendo poucos flops (baixo consumo), mas com baixa acurácia para modelos mais precisos, porém mais de 8 vezes maiores e requerendo 15 vezes mais flops (alto consumo).
Fonte: Bianco, Simone, et al. "Benchmark analysis of representative deep neural network architectures." IEEE access 6 (2018): 64270-64277.
Notes: Top-1 and Top-5 accuracy using only the center crop versus floating-point operations (FLOPs) required for a single forward pass are reported. The size of each ball corresponds to the model complexity.

## Slide 30: Evolução dos modelos de ML
VGGNet (Universidade de Oxford, Reino Unido - 2014)
  Acurácia de 71.5%
  Tamanho: 528 MB
Fonte: Bianco, Simone, et al. "Benchmark analysis of representative deep neural network architectures." IEEE access 6 (2018): 64270-64277.
Memória RAM: 256 KB
Notes: Top-1 and Top-5 accuracy using only the center crop versus floating-point operations (FLOPs) required for a single forward pass are reported. The size of each ball corresponds to the model complexity.

## Slide 31: Evolução dos modelos de ML
ResNet-50 (Microsoft - 2015)
  Acurácia de 75.8%
  Tamanho: 22.7 MB
Camadas: 48 convolucionais, 2 de pooling (agrupamento) e 1 densa.
Arquitetura muito mais eficiente do que a VGGNet pois introduz
  Dropout: desliga aleatoriamente algumas das conexões da rede durante o treinamento para evitar o sobreajuste.
  Blocos residuais: são atalhos entre camadas convolucionais que mitigam o problema do desaparecimento do gradiente.
Em um ano, saímos de um modelo extremamente grande e que requer muitos flops, mas razoavelmente preciso para um modelo 23 vezes menor, mais preciso e necessitando de 3 vezes menos flops.
Fonte: Bianco, Simone, et al. "Benchmark analysis of representative deep neural network architectures." IEEE access 6 (2018): 64270-64277.
Notes: Top-1 and Top-5 accuracy using only the center crop versus floating-point operations (FLOPs) required for a single forward pass are reported. The size of each ball corresponds to the model complexity.
MaxPool layer, and one average pool layer

## Slide 32: Evolução dos modelos de ML
ResNet-50 (Microsoft - 2015)
  Acurácia de 75.8%
  Tamanho: 22.7 MB
Fonte: Bianco, Simone, et al. "Benchmark analysis of representative deep neural network architectures." IEEE access 6 (2018): 64270-64277.
Memória RAM: 256 KB
Notes: Top-1 and Top-5 accuracy using only the center crop versus floating-point operations (FLOPs) required for a single forward pass are reported. The size of each ball corresponds to the model complexity.

## Slide 33: Evolução dos modelos de ML
MobileNetv1 (Google - 2015)
  Acurácia de 70.6%
  Tamanho: 16.9 MB
Camadas: 27 convolucionais e 2 densas.
Adequado para aplicações de visão computacional em dispositivos móveis e embarcados (edgeML).
Usa camadas de convolução separável em profundidade em vez de convolução comum, reduzindo assim o tamanho do modelo, a quantidade de cálculos e melhorando a eficiência computacional da rede.
Fonte: Bianco, Simone, et al. "Benchmark analysis of representative deep neural network architectures." IEEE access 6 (2018): 64270-64277.
Notes: For MobileNets the depthwise convolution applies a single filter to each input channel. The pointwise convolution then applies a 1×1 convolution to combine the outputs the depthwise convolution. A standard convolution both filters and combines inputs into a new set of outputs in one step. The depthwise separable convolution splits this into two layers, a separate layer for filtering and a separate layer for combining. This factorization has the effect of drastically reducing computation and model size.
A principal característica do MobileNet é o uso de operações de convolução profundas chamadas de separable convolutions (convoluções separáveis). Essas convoluções são divididas em duas etapas: uma convolução espacial (depthwise convolution), que realiza uma convolução separadamente para cada canal de entrada, e uma convolução em ponto (pointwise convolution), que combina os resultados da convolução espacial para obter o resultado final.
Essa abordagem permite reduzir significativamente o número de parâmetros e operações necessárias para a rede, resultando em um modelo mais compacto e leve, adequado para ser executado em dispositivos móveis e sistemas embarcados. Mesmo sendo mais leve, o MobileNet consegue manter um bom desempenho em tarefas de classificação de imagens, detecção de objetos e outras aplicações de visão computacional.
Referencias
[1] MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications, https://arxiv.org/abs/1704.04861

## Slide 34: Evolução dos modelos de ML
MobileNetv1 (Google - 2015)
  Acurácia de 70.6%
  Tamanho: 16.9 MB
Fonte: Bianco, Simone, et al. "Benchmark analysis of representative deep neural network architectures." IEEE access 6 (2018): 64270-64277.
Memória RAM: 256 KB
Notes: Top-1 and Top-5 accuracy using only the center crop versus floating-point operations (FLOPs) required for a single forward pass are reported. The size of each ball corresponds to the model complexity.

## Slide 35: Técnicas de compressão dos modelos
Nitidamente, mesmo os menores modelos, não cabem em dispositivos tinyML (IoT).
Portanto, surge a pergunta:
  Como podemos reduzir ainda mais esses modelos para que caibam na memória destes dispositivos, possam ser processados por eles e consumam pouca energia?

## Slide 36: Técnicas de compressão dos modelos
aa

## Slide 39: Atividades
Quiz
Assistir aos vídeos do Prof. Marcelo Rovai sobre Google Colab e Python.
  Google Colab intro: https://www.youtube.com/watch?v=m_Ueb88yd88&ab_channel=MarceloRovai
  Python review: https://www.youtube.com/watch?v=07tGfteD4_s&ab_channel=MarceloRovai
  Notebooks e documentos usados nos vídeos: https://github.com/Mjrovai/UNIFEI-IESTI01-TinyML-2022.1/tree/main/00_Curse_Folder/1_Fundamentals/Class_04a

## Slide 40
Perguntas?

## Slide 41
Obrigado!

## Slide 42
neurônios
pesos sinápticos
pesos sinápticos
Limiar de ativação
Notes: O Z80 é um microprocessador de 8 bits desenvolvido pela Zilog, lançado pela primeira vez em 1976. Ele foi amplamente utilizado em computadores pessoais, videogames, controladores industriais e outros sistemas embarcados durante a década de 1980. O Z80 foi uma evolução do processador Intel 8080 e se tornou um dos microprocessadores mais populares da época.

## Slide 43
Pesos ou parâmetros